## Slide 1: Atividades em sala (1): Alimentação
Rede Eletropaulo. Estabilizador. No break.
Conceitos: Potencia, Tensão e Corrente elétrica.
Unidades elétricas: Watt, Volt, Ampère.
Medir: Comparar com um padrão.
Prática: Medidas das tensões de alimentação.
Lei da potência: P = U. I
Conceitos: Corrente alternada e corrente contínua.
Resposta às questões no final do texto.

## Slide 2: Valor nominal X Valor real
Nominal. No catalogo do fabricante.
Real. Medida ou obtida no funcionamento

## Slide 3: Rede Eletropaulo
Fornece tensão alternada:
Tensão nominal de 127 volts;
Alternada com frequência de 60 Hertz;
127 Volts
(nominais)

## Slide 4: Estabilizador
Recebe tensão não estabilizada da Eletropaulo
Fornece tensão nominal alternada de 115V:
60 Hertz;
115 Volts (nominais

## Slide 5: Fonte do computador
Recebe tensão de 115 Volts do estabilizador.
Possui circuitos conversores de tensão alternada em tensão contínua
Fornece tensão contínua para alimentar Cis (5V) e motores (19V)
Recebe 115 Volts (nominais) do estabilizador
5Volts (CIs)
12Volts(Motores)
Fonte do Computador
Contínua

## Slide 6: Tensão e corrente alternada
Não há polo fixo. Polaridade inverte no tempo.
Rede Eletropaulo. Alterna polaridade em 60 Hertz. 60 ciclos por segundo.

## Slide 7: Tensão e corrente contínua
Há polo fixo. Polaridade não inverte no tempo.
Fornecida por fontes próprias, pilhas, baterias e similares.

## Slide 8: Alimentação de um computador
Fornece tensão alternada:
Tensão nominal de 127 volts;
Alternada de frequência 60 Hertz;
127 Volts
(nominais)
115 Volts (nominais
Rede EletroPaulo Estabilizador Fonte do Computador
Alternada Alternada Contínua
5Volts
12Volts

## Slide 9: Watt.
Unidade de potência elétrica. Energia por unidade de tempo produzida ou consumida por um sistema (mecânico, elétrico,...) .
É uma característica do equipamento ou dispositivo.
Exemplo: Uma lâmpada elétrica com a indicação 127V/60 W indica que deve ser alimentada na rede de 127 volts e tem potencia de 60 watts.
Exemplo: Estime a potencia desenvolvida ao subir dois andares do prédio:

## Slide 10: Watt.
Exemplo em sala
Estimativa da potência desenvolvida ao subir dois andares do prédio.
P = energia / tempo; energia = massa * altura * gravidade (9,8/s2).
Supor um aluno de 70 Kg subindo dois andares (aktura = 10 metros) em 40 segundos.
Energia = 70 * 10 * 9,8 = 6860 Joules;
Potencia = 6860/40 Watts = 171,5 Watts
Pergunta: Qual é o valor de energia em cal (caloria) e em Cal (Kcal)?

## Slide 11: Watt.
A potência de um dispositivo independe do tempo que está ligado. Somente a energia desenvolvida depende do tempo de operação
Quanto maior a potencia de um dispositivo, maior é a capacidade de produzir ou dissipar energia. Um chuveiro elétrico consome mais energia que uma lâmpada quando ligadas ao mesmo tempo.
Potencia aproximada de um chuveiro?
Inverno: 6000W Verão: 3500W

## Slide 12: Volt
Unidade de Tensão Elétrica. Também é chamada de diferença de potencial (ddp).
Caracteriza a operação de um equipamento ou dispositivo.
A rede pública opera com tensão alternada.
Os dispositivos eletrônicos normalmente operam com tensão contínua.

## Slide 13: Ampère
Unidade de Corrente Elétrica.
Pode ser entendido como o movimento de cargas elétricas em um condutor elétrico.
Dispositivos em operação são percorridos por correntes elétricas.
Representada pela letra I.

## Slide 14: Características de medição
Interfere no sistema ao retirar energia do mesmo. (Altera as propriedades do sistema)
Exemplo. A medida de temperatura de um corpo retira calor (energia térmica) do corpo
O processo de medida deve buscar minimizar a interferência no sistema que está sendo medido, retirando o mínimo de energia do mesmo.

## Slide 15: Medidas elétricas. Aparelhos de medidas
Potencia: wattímetro;
Corrente: amperímetro;
Tensão: Voltímetro;
Multímetro: Equipamento para medida de tensão, corrente, temperatura e outras grandezas.

## Slide 16: Lei da potência
P = V * I
P = potencia em watts;
V = voltagem em volts;
I = corrente em ampères.
Exercício. Estime a corrente em um chuveiro elétrico operando em 220 V:
No inverno (6000W):

## Slide 17: Transdutor (características)
Converte um tipo de energia em outro.
Exemplo: Microfone. Converte energia sonora em energia elétrica;
Exemplo: Termopar. Dois metais diferentes em contato físico produzem uma ddp (tensão elétrica) em suas extremidades. A temperatura é obtida colocando a junção dos condutores em contato físico com o corpo a ser medido. A ddp medida é correlacionada pelo multímetro a temperatura.

## Slide 18: Resumo
Multímetro. O equipamento para medir voltagem. A voltagem fornecida pelo termopar é “convertida” em valor de temperatura;
Termômetro: escala relacionando o volume de um líquido com a temperatura;
Dispositivos semicondutores para medida de temperatura. Fornecem tensões proporcionais à temperatura do meio.

## Slide 19: Questões adicionais:
Explique porque as medidas de tensão da rede elétrica diferem quando medidas:
(a) por equipamentos diferentes;
(b) em locais diferentes;
(c ) em horários diferentes.
*Estes efeitos explicam porque os aparelhos devem ser aterrados.

## Slide 20: Padrão de cores (polaridade)
Tensão continua: polaridades fixas.
Código de cores na fonte do gabinete
Preto  comum
Vermelho  5 Volts (alimentação do CI);
Amarelo  12 Volts (alimentação de motor);

## Slide 21: Responda
O que é tensão nominal:
Qual o valor nominal da rede Eletropaulo:
Qual o valor nominal do estabilizador:
O que significa frequência de 60 Hz:
Diferencie corrente alternada de corrente contínua.
Que dispositivos utilizam 5V e 12V?
Dê o significado de VCC e VDD.
Estime a potencia de um chuveiro ligado no verão.
Estime a corrente nominal do estabilizador do laboratório. Use a lei da potencia e o valor da potência no copo do aparelho. Potencia nominal: ___; Corrente nominal: ______
O que é um transdutor