## Slide 1: Atividade 4 - entrada e saída pelo Arduino
Antes de começar.
Teste se o Arduino está operacional
Carregue e execute o programa Blink.
Duas utilidades para o programa Blink.
1. Verificar o funcionamento do Arduino.
2. Lazer, ...
3. Estudo de sistemas microprocessados
4. ????

## Slide 2: Teste da Comunicação Serial (Monitor serial)
// Execute o código. Comunicação via USB. Monitor serial
int n = 1;
void setup ( ) { Serial.begin(9600); }
// Inicializa a comunicação serial com 9600 bauds (b/s)
void loop() {
//impressão pela serial. Receber no monitor serial
Serial.print(n); n=n+1;
Serial.println(": Alo Mundo!");
delay(200); }
O que acontece se for alterado o valor 9600 bauds?
Teste outros valores para transferência de dados.

## Slide 3: Arduino – Resistor série para acender o LED.
Dispositivo LED (Light Emissor Diode).
Opera com tensão aproximadamente fixa cujo valor depende da cor emitida e está em torno de 1 a 4 volts.
Corrente de operação: em torno de 5 a 20 miliAmpères.
O valor da corrente define a intensidade do brilho.
5mA fraco; 10mA  normal; 20 mA  forte
Cor  Tensão de operação;
Corrente  Intensidade do brilho.
Um resistor ligado em série com o limita o valor da corrente que percorre o LED e por conseguinte o brilho.

## Slide 4: Cálculo de resistor para o LED
Exemplo. Atenção: Anote o desenho
LED azul
Tensão de operação: 4V;
Corrente de operação:10 mA.
Tensão de alimentação de uma bateria de 12 volts.
OBS. O resistor deverá dissipar 8 volts (12V–4V).
(conservação de energia).
Valor de R = (V bat - Vled)/(corrente)= (12-8)/10mA:
R=V/I = 8V / 0,010A = 800  (Ohms).
Diagrama:
(complete a figura)
- (Bateria) +
12V = 8V + 4V
Led
Resistor
I

## Slide 5: Calculo de resistor
Calcule o resistor acender um Led com tensão de 3,5 Volts e corrente de 20 miliAmpéres. Usando uma bateria de 9 Volts:
O LED sendo alimentado por uma bateria de 9 volts
Solução: R= (9-3,5)/0,020=275 OHMs

## Slide 6: Arduino – entrada e saída
Responda.
Exemplo: Instruções necessárias para acender um Led no pino 13 apenas uma vez e deixá-lo aceso?
Solução:
void setup() // opera somente ao ligar
{pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,HIGH);}
void loop()
{} // opera repetitivamente.

## Slide 7: Arduino – entrada e saída digital
Atividade entrada de dados Digital
/* leitura digital no pino2. Impressão no monitor serial */
int pushButton = 2; // pino digital 2 tem um “pushbutton”
void setup() { Serial.begin(9600);
pinMode(pushButton, INPUT);
// make the pushbutton's pin an input:
}
void loop() {
int buttonState = digitalRead(pushButton); // leitura no pino digital.
// O valor da leitura digital somente poderá ser 0 ou 1.
Serial.println(buttonState); // print the state of the button:
delay(1000); }
// Explique o resultado obtido para a leitura!

## Slide 8: Arduino – entrada e saída
Atividade entrada de dados.
Carregue e execute o programa Files  Examples  Basic  DigitalReadSerial.
Como um pino é configurado como entrada digital?
Resp. Pinos 0 a 13 podem ser configurados: pinMode(pino, INPUT);
Como é feita a leitura de dados digital?
int buttonState = digitalRead(1);

## Slide 9: Arduino – entrada e saída
Programação da comunicação serial (USB)
Monitor serial: Enviar dados pela USB.

## Slide 10: Responda
Que faz a função: digitalRead(pushButton)
Leitura do botão definido por pushButton.
LEITURA : 0 ou 1
Coloque uma “antena” no pino 2. O que acontece?

## Slide 11: Leitura de dados analógicos
void setup() {
Serial.begin(9600); }
void loop() {
int sensorValue = analogRead(A0);
/* A em cada leitura entrada analógica fornece valores inteiros que variam de 0 – 1023 a partir de voltagens que variam de 0 - 5V. ?*/
/*Nota. O Arduino opera com um conversor de 10 bits fornecendo valores desde 0 até 1023 (2^10 = 1024). Para n bits existem 2^n valores distintos. */
// A expressão float voltage devolve o valor lido para a escala real
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
// print out the value you read:
Serial.println(sensorValue); // mostra o valor lido no sensor
Serial.println(voltage); // mostra o valor convertido
}

## Slide 12: Questões
O que acontece se for alterado a taxa de transferência 9600 no monitor serial? Como corrigir o problema?
______________________________________________________________
2. Descreva a função analogRead(A0); Caracterize o parâmetro da função ____________________________________________________________
3. Explique os valores lidos pela entrada analógica
____________________________________________________________
4. O que faz a função Serial.begin(9600)?
______________________________________________________________
5. O que faz a função Serial.print(n)? Caracterize o parâmetro da função.
______________________________________________________________
*Nota: Qualquer sistema que receba dados pela porta serial pode receber dados do Arduino (C, Excel,..)

## Slide 13: Questões
6. Calcule o valor da resistencia elétrica para acender um LED vermelho (1,5V) com uma bateria de 9 volts com luminosidade forte. Faça o diagrama do sistema:
_______________________________________________________________________________
7. Descreva a função analogRead(A0); Caracterize o parâmetro da função
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Explique os valores lidos pela entrada analógica
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. Que faz a função: digitalRead(pushButton).
_______________________________________________________________________________
10.Faça um programa para ler o pino 2 como entrada digital.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________